Таблица нарушений.

| № п/п | Нарушение | Штраф | Разъяснение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Не заблокирована защелка карабина | 1 балл |  |
|  | Потеря специального снаряжения | 1 балл |  |
|  | Работа без рукавиц или перчаток | 3 балла |  |
|  | Неправильно завязан узел | 3 балла |  |
|  | Неправильное выполнение технического приема, неправильная страховка (самостраховка). | 3 балла |  |
|  | Перегрузка перил, страховки | 3 балла |  |
|  | Падение каски с головы участника с немедленным надеванием | 3 балла |  |
|  | Неправильный выбор опоры для организации перил | 3 балла |  |
|  | Неправильный выбор позиции для маятниковой веревки | 3 балла |  |
|  | Наличие на готовых перилах оборудования и/или снаряжения, используемого для организации перил. | 3 балла |  |
|  | Отсутствие оборудования для подъема или спуска на параллельной переправе. | 6 баллов | Подъем и спуск оборудуются |
|  | Неправильный выбор карабина или положения карабина для организации полиспаста | 6 баллов | Разрывная нагрузка по продольной оси менее 22 кН. Заменить карабин. |
|  | Полиспаст не отвечает требованиям безопасности | 6 баллов | Блоки, используемые для организации полиспастов и движения людей по навесной переправе, должны иметь разрывную нагрузку не менее 1500 кг. Блоки, используемые для движения людей по навесной переправе должны иметь конструкцию, исключающую попадание рук под шкивы. Суммарное количество шкивов на полиспасте не должно превышать 4 штук. Натяжение полиспастов должно производиться веревкой диаметром не менее 10 мм. Небезопасные элементы полиспаста заменяются |
|  | Неправильный зажим или узел для подключения полиспаста к основной веревке. | 6 баллов | Изменить способ подключения. |
|  | Использование одинарных веревок в качестве страховочных на переправах | 6 баллов |  |
|  | Использование одинарной опорной петли. | 6 баллов | Заменить петлю. |
|  | Не заблокирована муфта карабина на полиспасте | 6 баллов | Исправить. |
|  | Использование на полиспасте поврежденных карабинов | 6 баллов | Заменить. |
|  | Слабо натянуты переправы | 10 баллов | При слабом натяжении командных перил (движение участника по «воде», касание участником «воды» более двух раз) переправляющийся участник обязан вернуться на исходный берег. Команда перетягивает перила. |
|  | Потеря группового снаряжения. Оставленные на этапе основные веревки и участники, не закончившие работу на этапе | 10 баллов |  |
|  | Срыв с повисанием на ВСС Срыв с бревна | 10 баллов | Потеря устойчивости участником, приведшая к нагружению судейской страховки или падению с бревна. |
|  | Отсутствие или временное прекращение страховки, самостраховки, ВСС. | 10 баллов | Отсутствие или временное прекращение самостраховки – участник находится в опасной зоне этапа и не подключен усом самостраховки к перилам. Отсутствие страховки – страховочная верёвка не подключена к страхуемому участнику или допущено одновременно более 2-х ошибок в технике страховки. |
|  | Потеря каски | Снятие с этапа | При невозможности подбора и немедленного надевания каски. |
|  | Невыполнение условий прохождения этапа | Снятие с этапа | Прохождение этапа с использованием технических приемов, отличающихся от заданных в Условиях и не заявленных в технической заявке команды. |
|  | Невыполнение требований судьи | Снятие с этапа |  |
|  | Невыполнение Условий проведения соревнований | Снятие с дистанции |  |
|  | Невыполнение требований Правил пребывания команд на дистанции и территории проведения | Снятие с дистанции |  |